## Slide 1: Global Planning
Übersicht über den Stand der vorherigen Gruppen
1. Sprint, 11.11.2021
Julius Rüssel

## Slide 2: Global Planning
1
Allgemeine Funktion
2
Gruppe 1: Aufgaben und Umsetzung
3
Gruppe 2: Aufgaben und Umsetzung
4
Direkter Vergleich
5
Fazit

## Slide 3: Global Planning
Allgemeine Funktion
Berechnung eines optimalen Pfads...
...anhand statischer Karteninformationen
...von der Fahrzeugposition zu einem vorgegebenen Zielpunkt
...dargestellt durch eine Liste von Wegpunkten
Hier:
Kartendaten mit Lanelets (Fahrbahnabschnitte)  Graph mit Vorgängern und Nachfolgern

## Slide 4: Gruppe 1
Aufgaben und Umsetzung
Aufgaben des Global Planners:
Initiale Planung UND dynamische Neuplanung
Konvertierung und Aufbereitung der Kartendaten
Ergebnis: XRoute  Liste von Lanelets mit:
Unterschiedlichen Infos, wie z.B. hasLight oder hasStop
Route entlang der Mitte der Lanelet inkl. Geschwindigkeiten, duration, distance

## Slide 5: Gruppe 1
Funktionsweise

## Slide 6: Gruppe 1
Funktionsweise
Schnittstelle zwischen Competition Manager und Projekt
Wartet auf Respawn des Fahrzeugs und sendet PlanningInstruction-Message an Global Planner
Überprüft Platz für U-Turn neben dem Fahrzeug

## Slide 7: Gruppe 1
Funktionsweise

## Slide 8: Gruppe 1
Funktionsweise
map_provider: OpenDrive-Karte  Common Road Scenario
landmark_provider: Liest Infos über Ampeln und Schilder aus
map_supervisor: Fügt Landmarks und andere Infos anhand unterschiedlicher Metriken in die „leere“ Karte ein:
  Schilder
  Kreuzungen
  Ampeln
  Stopplinien

## Slide 9: Gruppe 1
Funktionsweise

## Slide 10: Gruppe 1
Funktionsweise
path_provider:
   Festlegung der Fahrzeugposition
   Berechnung aller möglichen Pfade (A*)
   Zusammensetzen der Pfad-Message mit Infos des CommonRoadManagers
   Auswahl des Kandidaten mit geringsten Kosten (Verkehrsregeln: Penalty für Ampeln, Stoppschilder, ...)
   Optional: Einplanen eines initialen U-Turns und zusätzliche Planung in entgegengesetzte Richtung
path_supervisor (Replanner):
  Initiiert Neuplanung bei erhalt einer Obstacle-Message
  Überprüft Hindernisse auf Relevanz
  Bei Hindernis auf Lanelet des Autos: Splitten der Lane (CommonRoadManager)

## Slide 11: Gruppe 1
Funktionsweise
common_road_manager:
  Schnittstelle zwischen Planung und Kartendaten
  Berechnet Common Road Scenario und Xlanelet Repräsentation jeder Lanelet (einmalig)
  Später nur noch Verarbeitung von Änderungen (z.B. Lanelet-Splits)
  Aufsplitten von Lanelets: Lanelet und alle Nachbarn werden aufgeteilt, Referenzen werden aktualisiert

## Slide 12: Gruppe 2
Aufgaben und Umsetzung
Aufgaben des Global Planners:
Berechnung eines Pfads von aktueller Position zum Ziel (Dijkstra)
Ergebnis:
Array von Wegpunkten
Lanelets auf dem Pfad
Lanelets, die zu einer Kreuzung gehören

## Slide 13: Gruppe 2
Funktionsweise

## Slide 14: Global Planning
Gruppe 1
Viele Aufgaben, komplexe Struktur
Verwendet A*
Handling von Kartendaten, Hindernisumfahrung und Neuplanung
Unterscheidung zwischen Fahr-Modi (Verkehrsregeln) durch unterschiedliche Bewertung der Pfad-Kandidaten
Gruppe 2
Lediglich grundlegende Pfadsuche
Verwendet Dijkstra
Kartendaten werden von außerhalb bereitgestellt, Neuplanung und Hindernisvermeidung werden von anderen Modulen behandelt
Keine Unterscheidung zwischen Fahr-Modi im Global Planner
Direkter Vergleich

## Slide 15: Fazit
Lösung von Gruppe 1 hat mehr Funktionen, möglicherweise zu viel
Lösung von Gruppe 2 grundlegend, bessere Kapselung
 Persönliche Einschätzung: Einige Teile der Lösung von Gruppe 1 können gute Basis für unser Projekt sein