## Slide 1: Alter Code - Validierung
Vergleich zwischen alter und neuer Aufgabenstellung

## Slide 2: Ausführung der Tests
Aufteilung in „mit“ und „ohne Verkehrsregeln“
Alte Aufgabenstellung:
  Town01, Town02, Town03, Town05 => 3,5
  Ohne Fußgänger
Neue Aufgabenstellung:
  Zusätzlich Town04, Town06, Town07, Town10 => 6,7,8
  Mit Fußgänger

## Slide 3: Gruppe 1 – alten Code-Stand holen
Über git Code holen & einrichten
  ReadMe Anleitung ausgeführt
  https://github.com/ll7/psaf1#setup-des-projektes
  Probleme:
    Ordnerstruktur passt nicht zur Anleitung (psaf_global_planner statt psaf_planning)
    Anleitung hat Schreibfehler (z.B. carla0.9.10.1 statt carla_0.9.10.1)
    Sehr langsame Ausführung (hängt ständig)
    Towns wechseln

## Slide 4: Ausführung mit alten Karten
Ohne Verkehrsregeln
  Hält vor allen Ampeln an (komplettes Stehen bleiben) (auch wenn die grün sind)
  Kann nicht damit umgehen, dass andere Autos Spur wechseln
  Wartet hinter allen Autos, wenn diese an einer Ampel stehen
  Wartet extrem lange an Ampeln (wenn er erster in Schlange ist) unabhängig von Ampelschaltung
  Überquert durchgezogene nicht (auch wenn gerade Stau vor der Ampel ist)
  Fährt Fahrradfahrer zusammen
  Fährt einfach in eine Wand rein im Tunnel und bricht ab
  Spurwechsel gerade noch sehr langsam (sehr kurvig)

## Slide 5: Ausführung mit alten Karten
Ohne Verkehrsregeln
  Fährt teilweise extreme Schlangenlinien
  Könnte über den Fahrradweg überholen
  Hält bei Stop immer an
  Passt sich nicht an Verkehrslage an fährt z.B. nicht einfach los, wenn es gerade gehen würde)
  Es wird nicht angezeigt, wenn man angekommen ist
  Fährt einfach nicht weiter, wenn sich vor ihm auf der kreuzenden Spur ein Stau bildet (versucht nicht sich einzufädeln)
  Crasht beim wenden (kann sich aus der Situation mit z.B. Rückwärtsgang befreien)

## Slide 6: Ausführung mit alten Karten
Ohne Verkehrsregeln
  fährt vermutlich nicht den schnellsten Weg (viele lange Ampelschaltungen und Stau)
  Wenn Strecke verlassen wird (z.B. durch Crash) wird die Spur nicht mehr gefunden (zumindest manchmal)

## Slide 7: Ausführung mit alten Karten
Mit Verkehrsregeln
  Über rot fahren
  Positiv: umfährt Autos, die im Weg sind (außer vor Ampeln / wenn er auf richtiger Spur ist)
  Vermutung: mit und ohne Verkehrsregeln vertauscht
  Hält auch nicht bei Haltelinien, bei Zebrastreifen
  Alles was nicht mit Verkehrsregeln zu tun hat, ist gleich wie bei Ausführung ohne Verkehrsregeln (z.B. Schlangenlinien fahren)
  Plötzliche unerklärliche Wendemanöver
  Bleibt manchmal einfach so stehen (vielleicht irritiert vom Gegenverkehr)

## Slide 8: Ausführung mit neuen Karten
Ohne Verkehrsregeln
  Town 10: Kreuzung mit Karomuster verwirrt ihn manchmal
  bei Suche nach Anhaltspunkten (z.B. Linie auf Boden) wird garnichts mehr anderes beachtet (Fußgänger etc)
  Kurz vorm Ziel sind ihm z.B. andere Autos ganz egal
  Achtet nicht auf alle Stop-Schilder
  Positiv: Town 7 -> sehr schnell gefahren, Town 6 auch
  Wenn er schon an Haltelinie steht, dann wartet er auch auf Fußgänger

## Slide 9: Ausführung mit neuen Karten
Mit Verkehrsregeln
  Fährt auf Highway ziemlich langsam
  Fährt extreme Schlangenlinien und Wendemanöver auf 5-spuriger Bahn
  Beim Schlangenlinien fahren wird alles umgefahren
  Highway-Abfahrten gut, aber Auffahrten zu wenig auf Verkehr geachtet
  Wartet zu kurz, ob er Vorfahrt hat
  Positiv: erkennt Stop-Schilder
  Bleibt bei Zebrastreifen nicht stehen, wenn Fußgänger kommen

## Slide 10: Gruppe 1 - Fazit
Kein großer Unterschied zwischen mit und ohne Verkehrsregeln (außer, dass ohne Verkehrsregeln etwas mehr auf Ampeln und Haltelinien geachtet wird)
  Verbesserung: strikte Trennung
Ziemlich random Verhalten manchmal
  Viel Ausbesserungsbedarf, um stabileres Verhalten zu bekommen
  Eventuell random Fehler einzeln betrachten und lösen

## Slide 11: Gruppe 2 – alten Code-Stand holen
Über git Code holen & einrichten
  ReadMe Anleitung ausgeführt
  https://github.com/ll7/psaf2#installation
  Probleme:
    Wie wechselt man mit / ohne Verkehrsregeln?
    Wie startet man Competition Manager?
    Dokumentation leitet auf anderes Repo hin -> für diese Installation keine Anleitung gegeben
    Umständliches Eintragen von Start- und Zielwerten (es gibt nur Tests bis Town5)
    Können die Logik nicht laden (IP ist hardgecodet und passt nicht mit Computer-ID zusammen => entweder keine Connection oder ohne Visualisierung)
    Kein RVIS (Wenn roslaunch nicht visualisiert wird, hätte man über RVIS sehen können, ob sich das Fahrzeug bewegt)
    Zeit hat gefehlt, um alte und neue Towns zu vergleichen
    Szenarien zu starten sehr aufwendig

## Slide 12: Ausführung ohne Verkehrsregeln
Fährt nah am Spurrand, um abzukürzen
Hält nicht an der Kreuzung
Überholt manchmal rechts
Wendet mitten auf der Kreuzung und ignoriert dabei andere Verkehrsteilnehmer

## Slide 13: Ausführung mit Verkehrsregeln
Hält an der Ampel, falls rot ist
Wartet auf grün
Hält mitten auf der Kreuzung, wenn die Ampel beim Überqueren rot wird
Schneidet Spur vom Gegenverkehr beim Linksabbiegen
Bremst, falls andere Fahrzeuge die Bahn kreuzen
Überholt manchmal rechts

## Slide 14: Fazit der Validierung
Viele Dinge funktionieren nicht (nicht immer verständlich wieso)
  In beiden Gruppen
  Es muss sich dafür mehr mit dem Code beschäftigt werden
Bedienung bei Gruppe 1 viel einfacher
  Alle wichtigen Tools (z.B. rviz) öffnen sich sofort
  Bessere Visualisierung
  Schnellerer Wechsel der Test-Scenarien